## Slide 1
2026年7月16日(木)
千葉大学環境リモートセンシング研究センター
入江研究室 修士2年 大塚涼平
千葉キャンペーン
Daily Report

## Slide 2: 千葉キャンペーンでの解析
今回行うこと(今後追加していく可能性大)
・A-SKY/MAX-DOAS(千葉,5方向)の時系列とメソ解析の時系列の比較,相関確認
・A-SKY/MAX-DOAS(つくば)の時系列とラジオゾンデ,メソ解析の時系列を比較
・A-SKY/MAX-DOAS(千葉,5方向)の時系列について水蒸気不均一性を解析
・日本周辺(15ヶ所)のラジオゾンデデータとそれぞれのラジオゾンデ観測地点に
最も近い格子点(+千葉)のメソ解析データをダウンロードし、
高度別(PWV,0-1km p-PWV, 1- km p-PWV)に時系列を描き整合性の確認も
兼ねて水蒸気変動を見る,相関の確認
・メソ解析のデータを用いて水蒸気の移動や流入の様子を全国的に解析
千葉サイトやMAX-DOASにこだわらず
とにかく水蒸気解析を色々試して面白い(不思議な)現象を捉えたい！
目的
1/20

## Slide 3: 千葉市の7月15日の天気
目的
よく晴れて
暑くなった
2/20

## Slide 4: MAX-DOASの時系列(千葉 7/15)
※ピンクの5台目の
MAX-DOASは
千葉工大方向
千葉 MAX-DOAS
0–1 kmと0–2 km
部分可降水量
よく晴れたからか
昼に高くなった
一部外れ値のようなものも
3/20

## Slide 5: MAX-DOASの時系列(千葉 7/12–15)
部分可降水量は
期間内最大に
千葉 MAX-DOAS
0–1 kmと0–2 km
部分可降水量
4日間の時系列
4/20

## Slide 6: MAX-DOASの水平方向の値の変動(千葉 7/15)
各方向の1時間平均を計算し
各時間の最大値と最小値の範囲
(灰色の領域)
各時間の4方向の平均(青線)
最大値と最小値の差(紫線)
をグラフにした
5台目のMAX-DOASが本日も
4方向の範囲にあまり
入っていないのが気になる...
(基本全方向の中で最小値)
5/20

## Slide 7: MAX-DOASの水平方向の値の変動(千葉 7/12–15)
各方向の1時間平均を計算し
各時間の最大値と最小値の範囲
(灰色の領域)
各時間の4方向の平均(青線)
最大値と最小値の差(紫線)
をグラフにした
昨日よりも4方向の差が大きめ
6/20

## Slide 8: MAX-DOASの時系列とメソ解析時系列(千葉 7/15)
MAX-DOASの時系列の上に
千葉大学に最も近い
メソ解析の格子点(35.6°N,140.125°E)の
部分可降水量を水色で重ねた
おおむね一致
※白丸は館野ラジオゾンデの値
なので気にしなくて良い
7/20

## Slide 9: MAX-DOASとメソ解析とラジオゾンデの時系列(筑波 7/15)
MAX-DOASの時系列
(筑波は1方向のみ)▲
ラジオゾンデ舘野○
最も近いメソ解析の格子点(36.1°N,140.125°E)⚫︎
つくばMAX-DOASと
メソ解析の0–1 kmの値は
昼にかけて差が大きくなっているように見える
8/20

## Slide 10: MAX-DOASとメソ解析の相関関係(千葉 7/12–15)
MAX-DOASはメソ解析のデータ
(3時間ごと)の前後30分の
データを平均している
MAX-DOASの部分可降水量と
千葉大学に最も近い
メソ解析の格子点(35.6°N,140.125°E)の
部分可降水量の相関関係
0-1 km
9/20

## Slide 11: MAX-DOASとメソ解析の相関関係(千葉 7/12–15)
MAX-DOASはメソ解析のデータ
(3時間ごと)の前後30分の
データを平均している
MAX-DOASの部分可降水量と
千葉大学に最も近い
メソ解析の格子点(35.6°N,140.125°E)の
部分可降水量の相関関係
0-2 km
10/20

## Slide 12: メソ解析とラジオゾンデの可降水量の高度別時系列(筑波 7/12–15)
ラジオゾンデ舘野○
最も近いメソ解析の格子点(36.1°N,140.125°E)⚫︎
それぞれの高度別の時系列
全量
0-1 km
1- km
大体整合している
メソ解析にはラジオゾンデも
同化されているので期待通り
他のラジオゾンデ観測
地点でもやってみよう！↓
11/20

## Slide 13: 全国のメソ解析とラジオゾンデの可降水量の時系列(7/12–15)
全量
0-1 km
1- km
どのサイトもおおむね
整合している
※秋田ラジオゾンデは
欠測期間あり
7/17に計算回したので
7/16のデータも含んでいる
12/20

## Slide 14: 全国のメソ解析とラジオゾンデの0–1 km部分可降水量の時系列(7/12–15)
全量
0-1 km
1- km
どのサイトもおおむね
整合している
※秋田ラジオゾンデは
欠測期間あり
7/17に計算回したので
7/16のデータも含んでいる
13/20

## Slide 15: 全国のメソ解析とラジオゾンデの1– km部分可降水量の時系列(7/12–15)
全量
1- km
どのサイトもおおむね
整合している
※秋田ラジオゾンデは
欠測期間あり
7/17に計算回したので
7/16のデータも含んでいる
14/20

## Slide 16: 全国のメソ解析とラジオゾンデの可降水量の相関関係(7/12–15)
全量
縦軸：メソ解析
横軸：ラジオゾンデ
全量
高度別に期間中の
値の差を調べておく
時系列だけだとわかりにくいので
※秋田ラジオゾンデは
欠測期間あり
7/17に計算回したので
7/16のデータも含んでいる
15/20

## Slide 17: 全国のメソ解析とラジオゾンデの0–1 km部分可降水量の相関関係(7/12–15)
全量
縦軸：メソ解析
横軸：ラジオゾンデ
0-1 km
※秋田ラジオゾンデは
欠測期間あり
7/17に計算回したので
7/16のデータも含んでいる
高度別に期間中の
値の差を調べておく
時系列だけだとわかりにくいので
16/20

## Slide 18: 全国のメソ解析とラジオゾンデの1– km部分可降水量の相関関係(7/12–15)
全量
縦軸：メソ解析
横軸：ラジオゾンデ
1- km
※秋田ラジオゾンデは
欠測期間あり
7/17に計算回したので
7/16のデータも含んでいる
高度別に期間中の
値の差を調べておく
時系列だけだとわかりにくいので
17/20

## Slide 19: 全国のメソ解析0-1 km部分可降水量の変化量(7/12–15)
全量
0-1 km
1- km
下層水蒸気の前3時間からの
変化量のヒートマップ
赤色ほど水蒸気量が前3時間から
増えたことを示す
18/20

## Slide 20: メソ解析下層水蒸気の変化と水蒸気場の様子(7/15)
(アニメーション)
19/20

## Slide 21: 千葉MAX-DOASの観測とメソ解析水蒸気場の様子(7/15)
(アニメーション)
20/20